## Slide 1
Projet Nethub
Mohammad Djouadar
Ozcan Asci
Valentin Claisse
Esraa Haroun Yahia
Création d’un Réseau d’Entreprise
Superviseur
Yvan Peter

## Slide 2: Remerciements
Nous tenons à d’abord remercier :
  Yvan Peter et Michael Hauspie : Pour avoir aider et conseiller l’ensemble des équipes.
  L’IUT A de Lille : Pour nous avoir fourni le matériel permettant la réalisation du projet.

## Slide 3: Présentation du Projet
Introduction
L’objectif du projet est de mettre en place une infrastructure d’entreprise ayant les caractéristiques suivantes :
— Le réseau comporte une partie publique accessible de l’extérieur (i.e., les autres groupes) et une partie privée pour les machines utilisateurs.
— Chaque groupe hébergera un serveur Web accessible aux autres groupes.
— Les utilisateurs pourront s’échanger des mails y compris d’un groupe à l’autre.
— La partie privée sera sécurisé par un PC sous linux.
— Les adresses de la partie privée seront en adressage privé et ne devront pas être visible à l’extérieur.
— Les machines de la partie privée appartiennent soit au département comptabilité soit au département production. Les flux de ces différents départements devront être séparés pour assurer la qualité de service du réseau. Toutefois, une communication entre les machines des deux départements doit rester possible.
— De manière à faciliter la vie de l’administrateur et des utilisateurs, les machines utilisateur seront configurées dynamiquement. Les différentes machines utilisateurs ainsi que les serveurs pourront être désignés par un nom.
Si l’ensemble de ces éléments a pu être mis en œuvre avant la fin du projet, on pourra mettre en place les éléments suivants :
— Fournir l’ensemble des services en IPv4 et en IPv6
— Offrir un accès sécurisé depuis un réseau extérieur (VPN).
— Offrir aux utilisateurs un accès Wifi. Le flux correspondant sera séparé des autres flux et permettra uniquement le flux HTTP.
Chaque groupe désignera un membre chargé de la mise en œuvre de l’infrastructure commune permettant de relier les différentes entreprises.

## Slide 4: Suivi du projet
Outils de gestion du projet
Git
GitLab est une plateforme de développement collaborative open source. Elle permet de publier des dépôts de code source et de gérer leurs différentes versions.
Afin de gérer les différentes versions de nos fichiers et l’avancement du projet, nous avons créer un dépot Git pour chaque groupe et lui avons donné un nom d’entreprise fictif pour rester dans le thème du projet.
Pour y accéder et modifier depuis chez nous, nous avons installer Git Bash.
Voici les commandes Git les plus utilisées en général :

## Slide 5
Commande | But
git clone “link” | Clonage du dépot distant en local
git add “file” | Ajout d’un fichier au dépot local
git commit -m “msg” | Attestation des changements au dépot
git push | Chargement du dépot local au dépot distant

## Slide 6
Markdown
C’est un langage de balisage simple qui nous permet d’écrire des rapports et/ou procédures. C’est ce que nous utilisons.
MSProject
Microsoft Project est un logiciel de gestion de projets édité par Microsoft. Il nous permet de planifier le projet ainsi que d’analyser et communiquer les données des projets. Nous utilisons la version présente à la faculté.
Draw.io
https://app.diagrams.net/
Un outil gratuit nous permettant de facilement créer des diagrammes, schémas et autres dessins importants.
Rapport Hebdomadaire
Semaine 1 (03/10/2022 - 07/10/2022)
  Découverte du projet
  Création du groupe et dépôt sur Gitlab
Semaine 2 (10/10/2022 - 14/10/2022)
  Analyse du cahier des charges
  Simulation sur packet tracer
  Attribution des tâches
Semaine 3 (17/10/2022 – 21/10/2022)
  Configuration switch
  Configuration routeur
  Création VLAN
  Configuration INTER-VLAN
  Configuration INTER-ROUTAGE
Semaine 4 (24/10/2022 – 30/10/2022)
  Création de machines virtuelles
  Configurations/Modifications switch/routeur
  Suivi et écriture de certaines procédures
Semaine 5 ( 07/11/2022 – 13/11/2022)
  Configuration des PC utilisés pour les intégrer au réseau
  Installation et configuration du serveur TFTP afin d’importer et d’exporter nos configurations switch / routeur
  Début d’installation du DHCP et DNS sur les machines virtuelles
Semaine 6 ( 14/11/2022 – 20/11/2022)
  Test de fonctionnement du réseau et des configurations routeur / Switch
  Configuration du DHCP et DNS
  Suivi et écriture des procédures
Semaine 7 ( 21/11/2022 – 27-11/2022)
  Finalisation du DHCP et test de fonctionnement
  Configuration DNS
  Commencement installation Serveur WEB et mail
Semaine 8 (28/11/2022 – 03/12/2022)
  Configuration DNS
  Configuration NAT pour l’accès extérieur
  Finalisation Web
  Rédaction du rapport de projet
Semaine 9 (05/12/2022 – 11/12/2022)
  Résolution et configuration du DNS
  Test de mise en place d’infrastructure avec des PC
  Installation et configuration d’un Firewall IPTables
Semaine 10 (12/12/2022 – 18/12/2022)
  Validation et test du DNS
  Tentative résolution problème Firewall
    Choix de ne pas utiliser de “DMZ” (vu avec M. Peter)
  Documentation et résolution du serveur mail
  Finalistaion du rapport de projet
Semaine 11 (02/01/2023 – 08/01/2023) :
  Préparation de l’oral.

## Slide 7: Schéma explicatif du réseau

## Slide 8
Voici le schéma prévu des deux réseau mis en place durant ce projet. Les PCs de la partie privée sont en adressage privé, les interfaces extérieures des routeurs sont publiques. Un pare-feu sous Linux devait se trouver sous chaque partie privée du routeur. Chaque serveur contient un service web, mail, DHCP et DNS.
Le switch contient 3 VLANs :
  VLAN Comptabilité
  VLAN Production
  VLAN Administration (contenant les services)
Ces 3 VLANs peuvent communiquer entre eux grâce au routage inter-VLAN. Ensuite les 2 réseaux sont reliés via un réseau public.
Ici, on se concentrera sur la partie de gauche.

## Slide 9: Le matériel du projet
Voici le matériel que chaque groupe a utilisé durant ce projet :
  1 Routeur
  1 Switch
  au moins 3 PCs (un serveur, un pare-feu et au moins un dernier utilisateur pour tests)
  Serveur Web (Apache2)
  Serveur Mail (Postfix + Dovecot)
  Serveur DHCP (Isc-dhcp-server)
  Serveur DNS (Bind9)
  Pare-Feu (Iptables)

## Slide 10: Justification des services utilisés
Nous avons préféré utiliser des solutions libres et gratuites en partie du à nos expériences personnelles, leurs performances et leurs documentations/solutions disponible en abondance.
  Pare-feu : Iptables car déjà présent sous Debian et est fortement utilisé.
  Web : Apache2 car déjà utilisé par certaines personnes du groupe et sa forte concentration de solutions en ligne.
  DNS, DHCP et Mail : bind9, isc-dhcp-server & postfix car ils sont plutôt répandus et ont pas mal d’expérience, ce qui fait que l’on peut se fier à ces derniers.

## Slide 11: Réseau IP
Switch

## Slide 13
Pour améliorer la qualité de service du réseau, ce dernier a été séparé en 3 VLANs :
  VLAN 2 Administration : 192.168.10.2
  VLAN 3 Comptabilité : 192.168.20.3
  VLAN 4 Production : 192.168.30.4
On attribue les ports du Switch au différents VLANs :
interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 3 no keepalive ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 3 no keepalive ! interface FastEthernet0/17 switchport access vlan 4 no keepalive ! interface FastEthernet0/18 switchport access vlan 4 no keepalive ! interface FastEthernet0/33 switchport access vlan 2 no keepalive ! interface FastEthernet0/48 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no keepalive !
Routeur

## Slide 15
Pour qu’il soit accessible depuis l’extérieur, un NAT a été configuré. Ci-dessous voici la configuration appliquée sur le Routeur pour traduire l’adresse IP privée du serveur vers une adresse publique pour permettre à l’autre groupe d’y accèder.

## Slide 16
Adresse IP Privée | Adresse IP Publique
192.168.10.254 | 10.0.0.2

## Slide 17
  Gig0/0.1 (VLAN 2) : 192.168.10.254/24
  Gig0/0.2 (VLAN 3) : 192.168.20.254/24
  Gig0/0.3 (VLAN 4) : 192.168.30.254/24
  Gig0/1 : 10.0.0.2/30
interface GigabitEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 4 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.10.12 ip nat inside ip virtual-reassembly in no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/1 ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto ! ip nat source static 192.168.10.254 10.0.0.2
Le Serveur contient le service DHCP qui s’occupe d’attribuer automatiquement aux PC Utilisateurs leurs adresses IP respectives. Comme il y a de l’inter-VLAN, les 2 VLANs autres que le serveur n’avaient pas accès au service DHCP, pour cela une petite configuration a été appliquée sur les sous-interfaces :
Les lignes ip helper-address xxx permet de renseigner le serveur DHCP sur le Routeur pour que les VLANs Comptabilité et Production puissent y accéder.
Relation entre le réseau du Groupe 1 et du Groupe 2
En effet, les deux réseaux devaient impérativement communiquer entre eux. Il faut donc y ajouter un routage. Nous avons choisi un routage dynamique pour sa simplicité. Nous avons donc utiliser RIP. Après l’avoir conifgurer comme cela :
router rip version 2 network 10.0.0.0 network 192.168.10.0 network 192.168.20.0 network 192.168.30.0 !
La table de routage ressemble à cela :
Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1 L 192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1 192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.2 L 192.168.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.2 192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.3 L 192.168.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.3 R 192.168.40.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:07, GigabitEthernet0/1 R 192.168.50.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:07, GigabitEthernet0/1 R 192.168.60.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:07, GigabitEthernet0/1
Importation des configurations sur le matériel réel
Pour ne pas monopoliser les routeurs/switchs et laisser d’autre personnes après nous les utiliser, nous sauvegardons chaque config à distance et les ré-implentons à chaque début de séances. Pour cela, on utilise TFTP.
Voici un exemple d’utilisation de TFTP par Cisco sur un routeur :
Router#copy tftp running-config Address or name of remote host []? (host_ip) Source filename []? backup_cfg_for_my_router Destination filename [running-config]? Accessing tftp://ip/backup_cfg_for_my_router... Loading backup_cfg_for_router from (ip): ! [OK - 1030 bytes] 1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec) R2#
Notre salle ayant déjà des utilisateurs avec TFTP, il suffit de renseigner leurs adresses IP et un nom de fichier pour récupérer/envoyer les configurations.

## Slide 18: Pare-Feu

## Slide 19
Afin de sécuriser le réseau comme demandé, un pare-feu IPTables a été mis en place sur un PC sous Linux.
Règles d’IPTables
Remise à zéro des règles de base :
iptables -F
On active le traffic en localhost
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT // -A --> pour préciser la chain // -i --> -i pour préciser l'interface // lo --> interface utilisé pour les communcation hote local
Activation connexion HTTP/SSH/HTTPS
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT // 22 pour le port SSH iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT // 80 pour le port HTTP iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT // 443 pour le port HTTPS // -p --> préciser le protocole // -dport --> préciser le port concerné
Activation connexion DNS
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
Activation pour serveur mail:
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT // 25 --> port 25 utilisé pour SMTP(envoie e-mail) ---- iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT // 110 --> port 110 utilisé pour POP3(reception d-email) ----- iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT // 143 --> port 143 utilisé pour IMAP( stockage des e-mail)
Autorisation PING :
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT // icmp --> protocole de ping // - t filter --> table filter qui consiste a indiquer les régles des paquets,port,protocole.
Refuser tout les autres trafics sauf ceux autorisé :
/!\ Attention: Cette commande est à appliquer en dernière régle sinon blocage de tout le reste./!\ iptables -A INPUT -j DROP
Cependant, ce pare-feu n’est pas intégré au réseau suite à notre choix de ne pas intégrer de “DMZ”. Notre solution de subtitution sont les “ACL”.

## Slide 20: ACLs
Les Access Control List permettent de filtrer les accès entre les différents réseaux ou de filtrer les accès au routeur lui même.
Création de l’ACL
R2# conf t R2(config)# ip access-list extended (nom)
Intégration des régles dans ACL :
ip access-list extended entreprise permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 53 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole TCP sur le port 53(DNS) de l'exterieur vers le réseau 192.168.10.0 permit tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 80 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole TCP sur le port 80(HTTP) de l'exterieur vers le réseau 192.168.40.0 permit tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 443 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole TCP sur le port 443(HTTPS) de l'exterieur vers le réseau 192.168.40.0 permit udp any 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 53 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole UDP sur le port 80(DNS) de l'exterieur vers le réseau 192.168.40.0 permit udp any 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 443 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole UDP sur le port 443(HTTPS) de l'exterieur vers le réseau 192.168.40.0 permit tcp any any eq 25 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole TCP sur le port 25 (SMTP) permit tcp any any eq 110 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole TCP sur le port 110 (POP3) permit tcp any any eq 143 //-> Régle ACL d'autorisation du protocole TCP sur le port 143 (IMAP) deny icmp any any //-> Règle ACL de filtrage du protocole ICMP de l'extérieur vers notre réseau privé.
Application de l’ACL sur l’interface donnant à l’extérieur:
R2#conf t R2(config)#int GigabitEthernet0/1 R2(config-if)#ip access-group exterieur out
Table ACL
show access-list "nom" Extended IP access list entreprise 10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq domain 20 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq www 30 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 443 40 permit udp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq domain 50 permit udp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 443 60 deny icmp any any 70 permit tcp any any eq smtp 80 permit tcp any any eq pop3 90 permit tcp any any eq 143
Ainsi, nous avons choisi les ports et protocoles bloqués de l’extérieur vers notre réseau privé.

## Slide 21: PC Administration
DHCP
https://www.isc.org/dhcp/

## Slide 23
Pour respecter le cahier des charges, un DHCP a été mis en place afin d’attribuer automatiquement aux PC clients des adresses IP. Pour cela, nous avons utilisé isc-dhcp-server. Nous avons choisi ce dernier car il est parmi les plus répandus. Voici un résumé de la configuration appliquée :

## Slide 24
 | Réseau | Adresse Minimum | Adresse Maximum | Passerelle
VLAN 2 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.20 | 192.168.10.240 | 192.168.10.254
VLAN 3 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.10 | 192.168.20.240 | 192.168.20.254
VLAN 4 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.10 | 192.168.30.240 | 192.168.30.254

## Slide 25
et voici la configuration :
option domain-name "nethub-cgir.com"; option domain-name-servers ns1.nethub-cgir.com; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; allow booting; allow bootp; ddns-update-style interim; server-identifier 192.168.10.12; authoritative; #VLAN 2 subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 { range dynamic-bootp 192.168.10.20 192.168.10.240; option routers 192.168.10.254; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name "nethub-cgir.com"; option domain-name-servers 192.168.10.10; } #VLAN 3 subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 { range dynamic-bootp 192.168.20.10 192.168.20.240; option routers 192.168.20.254; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 192.168.10.10; } #VLAN 4 subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 { range dynamic-bootp 192.168.30.10 192.168.30.240; option routers 192.168.30.254; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 192.168.10.10; } #Keys key "dhcp-update-key" { algorithm hmac-sha256; secret "vvzEalTLMRSf+7CfJOZ70/WW/Y5Neep3tRGRaVnWKKk="; }; zone nethub-cgir.com. { primary 192.168.10.10; key "dhcp-update-key"; } zone 10.168.192.in-addr-arpa. { primary 192.168.10.10; key "dhcp-update-key"; }
Il y a une mise à jour automatique du serveur DNS, le serveur est autoritaire sur le réseau avec pour adresse IP 192.168.10.12.
Il y a 2 pools d’adresses, celui de VLAN 3 (Compta) ainsi que celui du VLAN 4 (Prod) qui sont entres les adresses 192.168.X.X et 192.168.X.X avec comme passerelle par défaut les sous-interfaces des VLAN correspondants 192.168.X.254.
Ensuite on ajoute les zones du DNS ainsi que la clé rndc pour mettre à jour le DNS avec DHCP, ça peut notamment permettre de désigner les machines par des noms.
DNS
https://bind9.net/
Afin d’accèder au serveur web de façon plus simple pour les utilisteurs pas forcément à l’aise avec l’adressage IP, un DNS a été mis en place, c’est un protocole quasiment obligatoire. Le service est bind9. C’est l’implémentation la plus répandue et elle est également libre.
Voici la configuration du named.conf.local
key "dhcp-update-key" { algorithm hmac-sha256; secret "vvzEalTLMRSf+7CfJOZ70/WW/Y5Neep3tRGRaVnWKKk="; }; zone "nethub-cgir.com" { type master; file "nethub-cgir.com"; allow-update {key "dhcp-update-key";}; }; zone "10.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "nethub-cgir.com.rev"; allow-update {key "dhcp-update-key";}; }; key "rndc-key" { algorithm hmac-sha256; secret "Brca3jzMeTa+xg2faCren2/Wz+1N+0ufYFA9+e/MfFg="; }; controls { inet 127.0.0.1 port 953 allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; }; inet 192.168.10.10 port 953 allow { 192.168.10.12; } keys { "dhcp-update-key"; }; };
Les fichiers de zones ont été placés dans /var/cache/bind/. Ensuite la clé est renseignée, c’est la même que celle renseignée dans dhcpd.conf.
Zone nethub-cgir.com :
$ORIGIN nethub-cgir.com. $TTL 604800 nethub-cgir.com. IN SOA ns1.nethub-cgir.com. root.nethub-cgir.com. ( 2 ; Serial 604800 ; Refresh 86400 ; Retry 2419200 ; Expire 604800 ) ; Negative Cache TTL @ NS ns1.nethub-cgir.com. ns1 A 192.168.10.10 www A 192.168.10.11
Et le fichier de zone inverse pour la résolution :
Zone nethub-cgir.com.rev :
$TTL 604800 @ IN SOA ns1.nethub-cgir.com. root.nethub-cgir.com. ( 2 ; Serial 604800 ; Refresh 86400 ; Retry 2419200 ; Expire 604800 ) ; Negative Cache TTL @ NS ns1.nethub-cgir.com. $ORIGIN 10.168.192.in-addr.arpa. 10 PTR ns1.nethub-cgir.com. 11 PTR www.nethub-cgir.com.
Mail
http://www.postfix.org/

## Slide 27
Nous avons également tenter la mise en place d’un serveur mail afin de permettre aux différents utilisateurs de communiquer, nous avons utilisé postfix comme protocole de transmission de courriers électroniques. Puis, Dovecot comme serveur IMAP/POP3 qui gère les mails et Thunderbird comme client pour les utilisateurs. Postfix est un serveur de messagerie STMP libre et répandu dans le domaine Linux.
Cependant, sa configuration n’a jamais aboutie.
Serveur Web
https://apache.org/
Pour le serveur web nous avons décidé d’utiliser Apache2 car il est open-source, il possède une communauté conséquente, très utile en cas de problème pour obtenir rapidement de l’aide.
Voici la page web, à laquelle nous pouvons accèder via le DNS en rentrant nethub-cgir.com.

## Slide 29
Voici la configuration du site web /etc/apache2/sites-available/nethub-cgir.com.conf:
<VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@nethub-cgir.com DocumentRoot /var/www/html/ ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_nethub.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_nethub.log combined ServerName www.nethub-cgir.com ServerAlias nethub-cgir.com <Directory /var/www/html/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost>
Le fichier .html se trouve dans le dossier /var/www/html.

## Slide 30: PC Clients
Grâce à tout cela mis en place, les PC Utilisateurs des deux entreprises prennent automatiquement leurs adresses IP et peuvent accéder aux pages Web respectives sans écrire d’addresses IP.

## Slide 31: Conclusion
En résumé, ce projet nous a permis de mettre en pratique les compétences que nous avions déjà acquises en classe, mais aussi d’en apprendre et de pratiquer des sujets qui n’étaient pas au programme. Ce projet nous donne un aperçu de la mise en place d’un réseau au sein d’une entreprise et le fait de construire une organisation qui nous permettera d’optimiser notre temps lors de l’élaboration d’un projet. Travailler en groupe est aussi une belle expérience pour partager des compétences et aborder des idées pour donner vie à ce projet. Ces mois de travail nous aurons également appris à mieux nous organiser, à adopter l’esprit d’équipe.